国际标准集装箱尺寸表

| 尺 箱 寸 型 | 外部尺寸 | 最小内部尺寸、容量 | 最小箱门开度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L | W | H | R | L | W | H | Cu | W | H |
| 20’ | 6058 | 2438 | 2591 | 24000 | 5867 | 2330 | 2350 | 32.1 | 2286 | 2261 |
| 40’ | 12192 | 2438 | 2591 | 30480 | 11998 | 2330 | 2350 | 65.7 | 2286 | 2261 |
| 40’ HC | 12192 | 2438 | 2896 | 30480 | 11998 | 2330 | 2655 | 74.2 | 2286 | 2566 |

注：表中L：长度（mm）W：宽度（mm） H：高度（mm） Cu：容积（m3） R：总重（kgs）

- 箱号首位或首两位数字的含义

| 尺 箱 寸 型 | 干货箱 | 冷藏箱 | 开顶箱 | 挂衣箱 | 框架箱 | 罐式箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20’ | 2、3、 | 1、 | 91、 | 93、 | 95、 | 97、 |
| 40’ | 4、5、 | 81、 | 92、 | 94、 | 96、 | 98、 |
| 40’ HC | 6、 | 85、 | - | - | - | - |

- 箱体内部尺寸、内部容积及最大载重量

| 箱 尺 型 寸 | 干货箱 | 冷藏箱 |
| --- | --- | --- |
|  | L | W | H | Cu | P | L | W | H | Cu | P |
| 20’ | 5897 | 2352 | 2393 | 33.2 | 28230 | 5849 | 2298 | 2274 | 28.5 | 23880 |
| 40’ | 12031 | 2352 | 2393 | 67.7 | 26740 | - | - | - | - | - |
| 40’ HC | 12031 | 2352 | 2698 | 76.3 | 26650 | 11567 | 2294 | 2557 | 67.8 | 27490 |

- 箱门开度尺寸

| 箱 尺 型 寸 | 干货箱 | 冷藏箱 |
| --- | --- | --- |
|  | W | H | W | H |
| 20’ | 2343 | 2280 | 2290 | 2264 |
| 40’ | 2343 | 2280 | - | - |
| 40’ HC | 2340 | 2585 | 2290 | 2569 |

注：1、表中L：长度（mm） W：宽度（mm） H：高度（mm）  Cu：容积（m3）

P：最大载重量（kgs）

2、集装箱的内部尺寸、箱门开度、箱内容积及最大载重量因不同的生产厂家而有不同，此表所列为平均值，正负相差约为5-10 mm。

| 规格 | 长×宽×高（米） | 配货毛重（吨） | 体积（m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 20GP | 内：5.898×2.352×2.385 外：6.058×2.438×2.591 | 17.5 | 33.1（正常装28方） |
| 40GP | 内：12.032×2.352×2.385 外：12.192×2.438×2.591 | 22 | 67.5（正常装56方） |
| 40HQ(高柜) | 内：12.032×2.352×2.69 外：12.192×2.438×2.896 | 22 | 76.2（正常装68方） |
| 45HQ高柜) | 内：13.556×2.352×2.698 外：13.716×2.438×2.896 | 29 | 86（正常装78方 ） |
| 20 OT(开顶柜) | 内：5.898×2.352×2.342 外：6.058×2.438×2.591 | 20 | 32.5方 |
| 40 OT(开顶柜) | 内：12.034×2.352×2.330 外：12.192×2.438×2.591 | 30.5 | 65.9方 |
| 20FR(脚架式折叠平板) | 内：5.650×2.030×2.073 外：6.058×2.438×2.591 | 22 | 24方 |
| 20FR（板框式折叠平板） | 内：5.638×2.228×2.233 外：6.058×2.438×2.591 | 22 | 28方 |
| 40FR（脚架式折叠平板） | 内：11.784×2.030×1.943 外：12.192×2.438×2.591 | 39 | 46.5方 |
| 40FR（板架式折叠平板） | 内：11.776×2.228×1.955 外：12.192×2.438×2.591 | 36 | 51方 |
| 20Refigerated（冷冻柜） | 内： 5.480×2.286×2.235 外：6.058×2.438×2.591 | 17 | 28方 |
| 40Refigerated（冷冻柜） | 内：11.585×2.29×2.544 外：12.192×2.438×2.896 | 22 | 67.5方 |
| 20ISO TANK(罐式集装箱) | 外：6.058×2.438×2.591 | 26 | 24方 |
| 40挂衣柜 | 内：12.03×2.35×2.69 外：12.19×2.44×2.90 |  | 76方 |